## Slide 1
Bootloader / OC32Config 1
  (sluit OC32-systeem aan op PC via RS485)
  pictogram: scheef IC/AVRootloader
      Dubbel-klik
  AVRootloader
  Port: invulvak
  kies: COMx
  FLASH: vakje links van vakje ‘E’
  Openen
  Bestandstypen: invulvak
  Encrypted Programming File(*.acy)
  Naam: OC32_3010.acy
  Bestandsnaam: OC32_3010 Openen

## Slide 2
Bootloader / OC32Config 1
  (plaats op OC32-systeem een doorverbinding op
      verticaal geplaatste pinnen linksboven de
      groene knipper-LED nabij IC2)
┌────┴┴┴┴────────────┴┴┴────┴┴─────┴┴┴┴┴┴┴┴─────┐
│ K1 ║ K2 K3 K4 │ OC32
│ │
│ ║ K6 │
│ IC2 o o │
│ ║ oooo │
│ │
│ ╠ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ │
│ │
│ ║ │
│ │
│ ║ │
│ │
│ ║ │
│ │
│ K5 ║ dipswitches: oooo │ adres van OC32
└──┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────────────────┘

## Slide 3
Bootloader / OC32Config 1
  (groene en oranje LED lichten even op en doven
      daarna)
  AVRootloader: rechtsboven
      Connect to device
  AVRootloader [connecting…, please press RESET on
      the Device]
  (trek op OC32-systeem de doorverbinding los)
  AVRootloader [connected]
  (OC32-systeem: groene en oranje LED aan)
  AVRootloader [connected]
  AVRootloader: linksonder Program
  AVRootloader [working…]

## Slide 4
Bootloader / OC32Config 1
  lijst met resultaten
  onderste regel: executed in 7,34 sec
  linksonder: Clear
  linksboven: Programming
  AVRootloader [Connected]
  AVRootloader: rechtsboven
      Disconnect device
  (OC32-systeem: alleen groene knipper LED aan)
  AVRootloader: uiterst rechtsboven
      X = afsluiten